## Slide 1
지상기기 상시감시
머신러닝서비스

## Slide 2
PD분류
INDEX
서비스별 분류
PD예측
PD분류
PD 발생시 어떤종류의 PD인지 자동분류
PD예측
데이터를 분석하여 미래의 PD위험 예측

## Slide 3: PD분류
날씨가 맑을 경우, 미세먼지 위험이 없었다
오늘 날씨 :
정형데이터 학습 예시
날짜 | 오늘날씨 | 오늘 중국 미세먼지 수치 | 오늘 온도 | 미세먼지 위험 여부
2019-3-1 | 흐림 | 299 | 10 | O
2019-3-2 | 흐림 | 400 | 19 | O
2019-3-3 | 맑음 | 99 | 10 | X
100 이하인 경우, 미세먼지 위험이 없었다
오늘 중국 미세먼지 수치 :
2019-3-9 | 맑음 | 80 | 10 | ?
데이터가 행열에 맞춰 규칙적으로 구성됨

## Slide 4: PD분류
PD데이터 예시
PD발생시에 만들어 지기 때문에 균일하지 못하다.
모양이 제각각이다
정형데이터 학습에 적합하지 않다!

## Slide 5: PD분류
데이터 수는 각각 다르지만
산점도로 표시했을때 전체적인 모양으로 학습가능
이미지를 활용한 학습이 가능하다!
시각화이미지로 변환하면 어떨까?

## Slide 6: PD분류 알고리즘소개
CNN
합성곱 연산을 통해 이미지의 특징을 추출
이미지인식에 유용한 딥러닝 알고리즘
차원을 축소시키며 연산을 줄인다
축소, 회전, 크롭 등 다양한 변화에도 안정적
학습해야할 가중치가 줄어들므로 빠른 학습가능
FILTER ON
기본구조

## Slide 7: PD분류 알고리즘소개
RESNET
컴퓨터 비전 대회 ILSVRC 2015년 1등 수상
단점을 개선한 CNN 모델
층이 깊어지며 발생하는 gradient vanishing 해결
잔차를 학습하는 방식으로 보다 높은 정확도
상대적으로 복잡하지 않은 구현방식
Bottleneck 방식으로 파라메터를 줄임
기존 CNN 과 차이
bottleneck

## Slide 8: PD분류 데이터플로우
PD발생시
CORONA
SURFACE
VOID
결측치처리
이상치처리
데이터표준화
추출
시각화
Bigdata server
Local
Classify

## Slide 9: PD분류 구현예시
CORONA
SURFACE
VOID
PD발생
학습데이터 적용시
모델 정확도 99%

## Slide 10: PD예측 데이터플로우
Bigdata server
일일 평균 기록
일일 최대 기록
일일 데이터DB
단위 기간 데이터
Predict
Machine Learning server

## Slide 11: PD분류 알고리즘소개
LSTM
현재 데이터를 연산할때 이전 데이터를 반영
이전 정보를 기억하는 딥러닝 알고리즘
비선형연산을 통해 기존 시계열 모델보다 정확함
기존 RNN을 개선하여 gradient vanishing 해결
LSTM 층을 겹겹히 쌓으며 더욱 견고한 예측 가능
CONNECT
기본구조

## Slide 12: PD분류 알고리즘소개
Stateful Stacked LSTM
LSTM 층을 쌓아올려 예측을 유연하게 만듬
상태유지 순환신경망
상태유지를 통해 기존 학습정보를 유지함
기본구조

## Slide 13: PD분류 알고리즘소개
ON
OFF
ON
This is a sample text.
Insert your desired text here.
Sample text
This is a sample text.
Insert your desired text here.
Sample text
1234:56:789
Sample text
Sample text